| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji ZAKŁAD TECHNOLOGII I MODELOWANIA PROCESÓW OBRÓBKI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# BEZPIECZEŃSTWO OBRÓBKI UBYTKOWEJ I PRZYROSTOWEJ

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 4

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU TOKARSKIM I FREZARSKIM

I. Cel ćwiczenia:

- Praktyczne zapoznanie studentów z ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tokarskim i frezarskim.

II. Wymagane wiadomości:

- Opis metody oceny ryzyka zawodowego.

- Obsługa programu „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego:

Stanowisko komputerowe z programem do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

IV. Przebieg ćwiczenia:

Zadanie laboratoryjne 1. Tworzenie szablonu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku tokarskim i frezarskim (charakterystyka stanowiska, wymagania na stanowisku, zagrożenia na stanowisku).

Na podstawie obserwacji  stanowiska tokarskiego i frezarskiego wypełnij kartę pomiaru ryzyka zawodowego  część I – wymagania ogólne wstawiając TAK lub NIE i kartę pomiaru ryzyka zawodowego  część II - zagrożenia.

Tabela1 Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I – wymagania ogólne.

| Wymaganie | Dotyczy | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkolenia w zakresie bhp | Instruktaż ogólny | Przed dopuszczeniem do pracy |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy | Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 godzin |  |
|  | Pierwsze szkolenie okresowe | Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy |  |
|  | Szkolenie okresowe | Co 3 lata lub co rok, gdy występują duże zagrożenia |  |
| Profilaktyczne badania lekarskie | Wstępne | Przed dopuszczeniem do pracy |  |
|  | Okresowe | Przed dopuszczeniem do pracy |  |
| Pomieszczenie pracy | Podłoga | Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów między pomieszczeniami |  |
|  | Oświetlenie naturalne | Górne przy pomocy świetlików lub boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi |  |
|  | Oświetlenie sztuczne | W zależności od rodzaju pracy, i tak prace: - mało dokładne - 200 lx; - średnio dokładne (tolerancja obróbki > 0,1) - 300 lx; - dokładne (tolerancja = 0,1) - 500 lx; - bardzo dokładne (tolerancja < 0,1) - 750 lx |  |
|  | Wentylacja | Naturalna |  |
|  |  | Mechaniczna/Elektryczna |  |
|  | Temperatura | W zależności od stanowiska, nie mniej niż 14°C. |  |
| Stanowisko pracy | Kubatura | Minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na jednego pracownika |  |
|  | Powierzchnia | Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi nie zajętej przez urządzenia na jednego pracownika |  |
|  | Szerokości przejść między maszynami i urządzeniami | Minimum 0,75 m dla jednego pracownika; minimum 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego |  |
|  | Pochylnie | Maksimum 10% |  |
|  | Drogi transportowe | Dostosowane do szerokości środka transportu - nie mniej niż 1,2 m |  |
|  | Pomiary czynników szkodliwych | Zgodnie z zakresem ustalonym przez pracodawcę |  |
| Uprawnienia | Wymagany wiek | Minimum 18 lat |  |
|  | Dodatkowe uprawnienia | Nie są wymagane |  |
| Organizacja pracy | Oznakowanie stref niebezpiecznych | Jest wymagane |  |

Tabela 2. Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I I– zagrożenia.

| Źródło zagrożenia | Zagrożenia | Środki ochrony | Przyjęta przez ekspertów kategoria ryzyka zawodowego | Ocena ryzyka zawodowego przez studenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia (noże tokarskie, wiertła, rozwiertaki, gwintowniki itp.) | Uszkodzenie ciała przez ostre elementy narzędzi | Stosowanie prawidłowo zaostrzonych narzędzi | 2 |  |
|  |  | Stosowanie tępych lub uszkodzonych narzędzi | 3 |  |
|  |  | Ład i porządek na stanowisku pracy | 2 |  |
|  |  | Narzędzia układane jedne na drugich, nadmiar nieużywanych narzędzi na stanowisku pracy | 3 |  |
| Wszystkie obrabiarki | Uszkodzenie ciała przez przesuwające się maszyny | Maszyny trwale osadzone na fundamentach | 1 |  |
|  |  | Maszyny nie osadzone na fundamentach | 3 |  |
|  | Uderzenie obrabianym materiałem lub źle umocowanym narzędziem | Prawidłowe mocowanie narzędzia w uchwycie | 2 |  |
|  |  | Nieprawidłowe mocowanie narzędzia | 4 |  |
|  |  | Prawidłowe mocowanie materiału obrabianego | 2 |  |
|  |  | Nieprawidłowe mocowanie obrabianego materiału | 4 |  |
|  |  | Stosowanie urządzeń pomocniczych do podnoszenia i zakładania ciężkich przedmiotów na obrabiarkę | 2 |  |
|  |  | Niestosowanie urządzeń pomocniczych do podnoszenia i zakładania ciężkich przedmiotów na obrabiarkę | 4 |  |
|  | Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn | Praca w zapiętym, bez luźnych części ubraniu | 2 |  |
|  |  | Praca w ubraniu rozpiętym, luźne części ubrania | 4 |  |
|  | Hałas | Zastosowane środki obniżające hałas poniżej 85 dB(A) | 2 |  |
|  |  | Przekroczenie hałasu [> 85 dB(A)] - stosowane ochronniki słuchu | 3 |  |
|  |  | Przekroczenie hałasu [> 85 dB(A)] - ochronniki słuchu nie są stosowane | 4 |  |
|  | Porażenie prądem elektrycznym | Stosowane sprawne ochrony przeciwporażeniowe | 2 |  |
|  |  | Niestosowanie lub niesprawność ochron przeciwporażeniowych | 4 |  |
|  |  | Stosowanie oświetlenia stanowiskowego o napięciu bezpiecznym | 2 |  |
|  |  | Niestosowanie oświetlenia stanowiskowego o napięciu bezpiecznym | 4 |  |
|  |  | Prawidłowe wyłączniki, połączenia | 2 |  |
|  |  | Uszkodzony osprzęt elektryczny | 4 |  |
| Tokarki | Uderzenie obrabianym przedmiotem | Przedmiot obrabiany pewnie zamocowany w odpowiednich uchwytach lub dociskach, klockach oporowych itp. | 2 |  |
|  |  | Brak pewnego mocowania obrabianego przedmiotu lub trzymanie w rękach | 4 |  |
|  | Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn | Stosowanie osłon na uchwyty i tarcze zabierakowe | 2 |  |
|  |  | Niestosowanie osłon na uchwyty i tarcze zabierakowe | 4 |  |
|  | Uszkodzenie ciała przez ostre elementy | Stosowanie samoczynnego urządzenia do usuwania wiórów | 1 |  |
|  |  | Usuwanie wiórów przy pomocy łamacza wiórów ciągłych | 2 |  |
|  |  | Ręczne usuwanie wiórów | 4 |  |
| Materiał (elementy o wadze > 1 kg) | Uderzenie odrzucanym materiałem | Stosowanie obuwia z noskami stalowym | 2 |  |
|  |  | Niestosowanie odpowiedniego obuwia | 3 |  |
| Frezarki | Uszkodzenie ciała przez ostre element | Usuwanie wiórów przy pomocy szczotki lub urządzeń automatycznych | 2 |  |
|  |  | Ręczne usuwanie wiórów | 4 |  |
|  |  | Stosowanie osłon freza dostosowanych do rodzaju obrabianego przedmiotu | 2 |  |
|  |  | Niestosowanie osłon freza dostosowanych do rodzaju obrabianego przedmiotu | 4 |  |
|  | Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn | Osłonięta śruba mocująca frez | 2 |  |
|  |  | Brak osłony śruby mocującej frez | 4 |  |
|  | Uderzenie obrabianym przedmiotem | Przedmiot obrabiany pewnie zamocowany w odpowiednich uchwytach lub dociskach, klockach oporowych itp. | 2 |  |
|  |  | Brak pewnego mocowania obrabianego przedmiotu lub trzymanie w rękach | 4 |  |

Zadanie laboratoryjne 2. Wykonaj ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku tokarskim i frezarskim (sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego). Opisz niezbędne działania w zależności od kategorii ryzyka.

| Oszacowanie ryzyka zawodowego | Dopuszczalność ryzyka zawodowego | Niezbędne działania |
| --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 3. Utwórz plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Realizacja zadania | Przewidywane wyniki |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termin realizacji | Osoba odpowiedzialna | Przewidywany koszt | Określenie rodzaju zagrożeń lub uciążliwości mogących ulec likwidacji | Liczba osób którym zostaną poprawione warunki pracy |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

Zadanie laboratoryjne 4. Wykonaj ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku tokarskim i frezarskim (sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego) po zastosowaniu działań korygujących i naprawczych.

| Oszacowanie ryzyka zawodowego | Dopuszczalność ryzyka zawodowego | Niezbędne działania |
| --- | --- | --- |

V. Zadania do wykonania:

1. Do sprawozdania dołączyć dokumentację z programu zawierającą: kartę pomiaru ryzyka zawodowego – wymagania ogólne i zagrożenia, sumaryczną kategorie ryzyka zawodowego, tabele działań w zależności od kategorii ryzyka oraz opis działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

VI.	Literatura.

- Brodowicz W.: Skrawanie i narzędzia, WSiP, Warszawa 1995.

- Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem, PWN, Warszawa 1983.

- Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa1998.

- Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem, PW, Warszawa 1998.

- Kaczmarek J.: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT, Warszawa1970.

- Katalogi narzędziowe – SANDVIK Coromant, Iscar.

- Szulc R.: „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”, Gdańsk 2009.

- Olszak W.: Obróbka skrawaniem,WNT Warszawa 2008

- BHP 2010 : podręczny zbiór przepisów / pod red. Michała Abramowskiego [wyd.3]

- Notatki z wykładu.

- Polskie Normy – Wykaz norm dostępny jest na stronie: http://www.bhpekspert.eu/wykaz-norm,9.html.