|  | Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupa: | ............. | Zespół*: | ............... |
|  |  | Rok akademicki: | .............................. |

LABORATORIUM MIKRO I NANOTECHNOLOGII

Ćwiczenie nr 1:

Metody badawcze i pomiarowe.

- Cel ćwiczenia

- Zapoznanie studentów z aparaturą i urządzeniami pomiarowymi w laboratorium - ich użytkowaniem, podstawami dokonywania pomiarów i obsługi.

- Przedstawienie możliwości badawczych i pomiarowych w laboratorium.

- Wymagane wiadomości

- Podstawowe wiadomości z zakresu prowadzenia pomiarów i ich dokładności (niepewność pomiaru i sposoby jej obliczania) oraz akwizycji danych,

- Zasada działania oscyloskopu cyfrowego (pomiar napięcia elektrycznego, natężenia prądu elektrycznego (zmiennego, przemiennego, tętniącego i stałego), długości czasu impulsów oraz ich amplitudy),

- Wady i zalety pomiarów cyfrowych wynikające z przekształcania sygnałów analogowych na cyfrowe,

- Kalibracja i tarowanie wagi cyfrowej.

- Podstawy pomiarów przy użyciu multimetru - pomiar napięcia elektrycznego, oporu elektrycznego i częstotliwości.

- Wybór zakresu pomiarowego.

- Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu pomiarów wielkości elektrycznych.

- Zasada działania myjki ultradźwiękowej.

- Przebieg ćwiczenia i zadania do wykonania:

- Podłączyć sondy pomiarowe oscyloskopu (napięciową i prądową )do układu generatora,

- Dostroić urządzenie tak aby odczytać wartości generowanych przez prowadzącego sygnałów (napięcie i czas impulsu napięciowego, natężenie i czas impulsu prądowego),

- Zarejestrować przebiegi prądowe i napięciowe w formie plików binarnych i graficznych. Skopiować pliki aby w domu przygotować na podstawie plików binarnych wykresy przy użyciu dowolnego arkusza kalkulacyjnego i porównać je z zarejestrowanymi plikami graficznymi oraz oszacować mierzone wartości wraz z niepewnością pomiaru. Obliczyć średnia ilość ładunku elektrycznego w pojedynczym impulsie prądowym (pole pod krzywą) –podać niepewność pomiaru.

- Wyczyścić przy użyciu myjki ultradźwiękowej przygotowane przez prowadzącego elektrody, a następnie osuszyć je strumieniem sprężonego powietrza.

- Uruchomić i wytarować wagę, a następnie zważyć przygotowane do pomiaru elektrody. Wyniki podać z dokładnością do 2 miejsca przecinku

- Wyniki pomiarów, ich analiza – prace własne.

Na podstawie uzyskanych przebiegów (plików binarnych) sporządzić wykresy zależności zmian napięcia i prądu elektrycznego w funkcji czasu, a następnie porównać je z przebiegami zarejestrowanymi w formie graficznej. Oszacować na podstawie wykresów wartości Umax, Imax, timpU, timpI tprzerwyU, tprzerwyI TU, TI (okres drgań) oraz niepewność ich pomiaru. Oszacować średnią ilość ładunku w impulsie prądowym wraz z niepewnością pomiaru.

| Nr elektrody | Masa zmierzona[g] | Masa [g] |
| --- | --- | --- |

Masę każdej z elektrod podać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku, zaokrąglając wynik pomiaru w odpowiedni sposób!

- Wnioski

Na podstawie otrzymanych wyników sformułować odpowiednie wnioski.