| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

LABORATORIUM

TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr E2

ELEKTROEROZYJNE WYCINANIE DRUTOWE

- Cel ćwiczenia

Zapoznanie studentów z właściwościami obróbki elektroerozyjnej, celem i zakresem jej stosowania oraz z właściwościami przedmiotów wykonanych technologią elektroerozyjną. Pokazanie i omówienie przykładów stosowania EDM. Zapoznanie studentów z budową drążarki elektroerozyjnej, zasadą działania jej zespołów, ich funkcjami i użytkowaniem. Omówienie budowy generatorów impulsów stosowanych w EDM, zaprezentowanie osiąganych kształtów impulsów na oscyloskopie oraz wpływem na osiągane parametry warstwy wierzchniej i prędkość cięcia. Wyznaczenie wartości podstawowych wskaźników technologicznych EDM.

- Wymagane wiadomości

- Zasada EDM (Electrical Discharge Machining), warunki EDM,  podstawowe wskaźniki technologiczne EDM.

- Drążarka elektroerozyjna drutowa, jej główne zespoły i ich funkcje.

- Zakres zastosowania EDM i przykłady części wykonanych elektroerozyjnie.

- Budowa i zasada działania generatora RC i generatora tranzystorowego.

- Sposób wyznaczenia wartości podstawowych wskaźników technologicznych.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

Drążarka elektroerozyjna drutowa, materiał obrabiany wg wskazań prowadzącego ćwiczenia, waga laboratoryjna, profilografometr.

IV. Przebieg ćwiczenia

Podczas ćwiczenia omawia się warunki obróbki EDM, budowę drążarki elektroerozyjnej drutowej, przeprowadza się demonstrację przebiegu EDM, oraz wyznacza się wpływ parametrów obróbki na wskaźniki technologiczne:

Zadanie laboratoryjne 1.

Wykorzystując tablicę technologiczną dla obrabiarki wytypowanej do ćwiczeń i informację podaną przez prowadzącego ćwiczenie, zapisać właściwości materiału – przedmiotu obrabianego. Zapisać dane obrabiarki i generatora wytypowanych do przeprowadzenia doświadczenia.

Tabela 1

| materiał obrabiany ...................... ( ) | (W = ........................................ g/cm3 |
| --- | --- |
| ciecz dielektryczna ........................... | Obrabiarka ....................................... |
| Generator ............................................ |  |

gdzie:

| (W | gęstość materiału przedmiotu obrabianego | g/mm3 |
| --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 2.

Wpływ parametrów na wskaźniki technologiczne.

Dobrać parametry obróbki.  Wyniki obróbki elektroerozyjnej zapisać w tabeli 2.

Tabela 2

| WARTOŚCI ZADANE | WARTOŚCI ZMIERZONE | WARTOŚCI MIERZONE |
| --- | --- | --- |
| Lp | Imax[A] | t[µs] | T[µs] | t[µs] | T[µs] | RA[µm] | ∆t[min] |

gdzie:

Imax – prąd drążenia

t  – czas przerwy

T  – czas impulsu

SB – wielkość szczeliny

RA – chropowatość powierzchni

∆t – czas obróbki

V. Zadania do wykonania

- Opisać zakres stosowania EDM, sposób i cel wyznaczania wskaźników technologicznych EDM, a także uwagi własne o przeprowadzonym ćwiczeniu.

- Naszkicować schematycznie proces przecinania elektroerozyjnego.

VI. Literatura

- Albiński K., Miernikiewicz A., Ruszaj A., Zimny J.: Laboratorium obróbki erozyjnej. PWN, Warszawa 1980.

- Miernikiewicz A.: Doświadczalno teoretyczne podstawy obr(bki elektroerozyjnej (EDM). Politechnika Krakowska, Seria Mechanika, Monografia 274, Krak(w 2000.

- Miernikiewicz A.: Instrukcje do ćwiczenia Obróbka Elektroerozyjna.

- Notatki z wykładów.: Obróbka Erozyjna, Obróbka Skrawaniem i Erozyjna, Technologia Elektroerozyjna, Technologie Strumieniowe i Erozyjne.

- Siwczyk M.: Obróbka elektroerozyjna. WNT, Warszawa 1981.