| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 1

TOCZENIE I WYTACZANIE

I. Cel ćwiczenia:

- Praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami i zastosowaniem noży tokarskich,

- Zapoznanie studentów z zastosowaniem toczenia do obróbki różnych powierzchni,

- Określenie zależności kinematycznych i technologicznych w procesie toczenia.

II. Wymagane wiadomości:

- Kinematyka i odmiany toczenia,

- Klasyfikacja i charakterystyka noży tokarskich,

- Budowa i stereometria ostrza noża tokarskiego w układzie narzędzia,

- Rodzaje materiałów narzędziowych i powłok stosowanych na ostrza,

- Chropowatość powierzchni przedmiotu obrobionego i jej parametry.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego:

Tokarka uniwersalna, nóż tokarski składany, polimetaliczny, normalny. Materiał wg wskazań prowadzącego ćwiczenie. Profilometr cyfrowy 
SJ – 201 P f-my Mitutoyo.

IV. Przebieg ćwiczenia:

Zadanie laboratoryjne 1. Wykonać rysunek przedmiotu typu wałek a następnie dobrać narzędzia potrzebne do obrobienia zaznaczonych powierzchni.

| Nr pow. | Oznaczenie płytki/oprawki | α0 | γ0 | λs | кr | кr’ | rє |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 2. Dobrać parametry obróbki wg katalogu narzędziowego do wykonania przedmiotu podanego na rysunku w punkcie 1.

| Tokarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . PS =. . . . . . . . . . [kW] Materiał obrabiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- |
| Nr pow. | d x l [mm] | n [obr/min] | vc [m/min] | f [mm/obr] | ap [mm] | Ośrodek obróbkowy | ts [min] |

Zadanie laboratoryjne 3. Określić wpływ posuwu i promienia naroża na chropowatość powierzchni obrobionej.

| Tokarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PS = . . . . . . . . . . . . . . [kW] |
| --- |
| Materiał obrabiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Narzędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = . . . . . . . . . . | = . . . . . . . . . |
| ap =. . . . . . . . . . . [mm] | Ośrodek obróbkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| d x l [mm] | n [obr/min] | vc [m/min] | f [mm/obr] | rє [mm] | Ra [μm] |

V. Zadania do wykonania:

1.Podać definicję parametrów geometrycznych obrabianej powierzchni.

2.Wykonać wykresy Ra w funkcji posuwu f i Ra w funkcji promienia naroża rє.

VI.	Literatura.

- Brodowicz W.: Skrawanie i narzędzia, WSiP, Warszawa 1995.

- Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem, PWN, Warszawa 1983.

- Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa1998.

- Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem, PW, Warszawa 1998.

- Kaczmarek J.: Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT, Warszawa1970.

- Katalogi narzędziowe – SANDVIK Coromant, Iscar.

- Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa 1991.

- Przybylski L.: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami, PK, Kraków 1999.

- Wysiecki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem, WNT, Warszawa 1997.