| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 5

### ZJAWISKA FIZYKALNE W OBRÓBCE SKRAWANIEM

I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest doświadczalne i obliczeniowe określenie wpływu różnych czynników na wybrane zjawiska fizykalne w procesie skrawania, a mianowicie:

- powstawanie wiórów, ich budowę i rodzaje,

- zjawiska towarzyszące powstawaniu wióra, odkształcenia oraz przemieszczenia materiału obrabianego w strefie skrawania i narost na ostrzu,

- siły i opory skrawania,

- praca, ciepło, moc oraz energochłonność procesów skrawania.

II. Wymagane wiadomości

- Proces burzenia spójności materiału w obróbce wiórowej, budowa i rodzaje wiórów oraz ich bieg i spływ.

- Charakterystyka sił i oporów skrawania – rozkład składowych sił i oporów skrawania w różnych sposobach obróbki oraz ich zależność od różnych czynników.

- Praca i moc skrawania.

- Ciepło i temperatura w procesie skrawania.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

Tokarka uniwersalna. Nóż tokarski wykończak prostoliniowy lub przecinak obustronnie odsadzony. Materiał wg wskazań prowadzącego ćwiczenie w postaci wałków rowkowanych obwodowo i o powierzchni ciągłej. Mikrometr i suwmiarka uniwersalna. Nóż tokarski imakowy wygięty prawy. Płytki skrawające z łamaczem i zwijaczem wióra. Siłomierz, wzmacniacze ładunków, rejestrator.

IV. Przebieg ćwiczenia

Zadanie laboratoryjne 1

Odkształcenie w strefie skrawania i kinetyka procesu oddzielania wióra.

- Określić wpływ grubości warstwy skrawanej ap oraz kąta natarcia γ0 na współczynnik spęczenia wióra Λh podczas toczenia. Porównać kształty i wymiary przekrojów poprzecznych warstwy skrawanej i wióra.

- Przyjmując uproszczony model procesu skrawania, obliczyć średnie wartości: kąta poślizgu Φ, prędkości poślizgu vs oraz prędkości spływu wióra vch .

Tabela 1

Materiał obrabiany: ……………………….., Rm = ……………….. MPa

Wymiary: długość l = ………. mm, szerokość b = ………. mm

Narzędzie: ……………………………..  α0 = ......., κr = …….

Obrabiarka: ………………….., prędkość skrawania vc = …………. m/min

| l.p. | ap | γ0 | h x b mm x mm | hch x bch mm x mm | Λh | Φ | vs m/min | vch m/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie laboratoryjne 2

Budowa, rodzaje i odmiany wiórów oraz ich ocena.

- Określić wpływ prędkości skrawania i posuwu na budowę, rodzaj i odmiany wiórów oraz kierunek ich spływu. Przeprowadzić obserwacje mikroskopowe zewnętrznej i wewnętrznej strony wióra. Zwrócić uwagę na kolor wióra wynikający ze zmian temperatury procesu skrawania. Przeprowadzić ocenę powstających wiórów ze względu na bezpieczeństwo pracy i możliwość uszkodzenia powierzchni obrobionej.

Tabela 2

Materiał obrabiany: ……………………….. Rm = ……………….. MPa

Narzędzie: …………..  α0 = ........., γ0 = …….., κr = ……., λs = ……….

Obrabiarka: …………………….., głębokość skrawania ap = ……… mm

| l.p. | vc m/min | f mm/obr | Rodzaj | Odmiana | Postać Kształt | Kierunek spływu | Ocena | Wygląd strony zewn i wewn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Określić wpływ rodzaju materiału obrabianego na budowę, rodzaj i odmiany wiórów. Pozostałe zdania jak w pkt. A.

Tabela 3

Narzędzie: ……………..  α0 = ......., γ0 = ….., κr = …., λs = …, rε = …...

Obrabiarka: ………głębokość skrawania ap = … mm; ośrodek obróbkowy:

| l.p. | Materiał obrabiany | Rodzaj Odmiana | Postać Kształt | Kierunek spływu | Ocena | Kolor | Wygląd str. zewn. i wewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Ocenić wióry powstające przy zastosowaniu płytki o złożonym kształcie powierzchni natarcia w porównaniu do wióra otrzymywanego przy skrawaniu płytką z płaską powierzchnią natarcia. Warunki jak w tab.3.

Tabela 4

| l.p. | Kształt powierzchni natarcia | Rodzaj Odmiana | Postać Kształt | Kierunek spływu | Ocena | Uwagi własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płaska |  |  |  |  |  |
| 2 | O złożonym kształcie |  |  |  |  |  |

Zadanie laboratoryjne 3

Narost na ostrzu

- Przeprowadzić obserwacje mikroskopowe narostu na ostrzu.

- Wykonać szkic narostu zwracając uwagę na jego wysokość, wysięg i zmianę kata natarcia.

Zadanie laboratoryjne 4

Pomiar oporów skrawania

- Przeprowadzić pomiary składowych oporów skrawania przy toczeniu w zależności od głębokości skrawania oraz posuwu. Wyniki pomiarów zamieścić w tablicy 5. (po oszacowaniu statystycznym).

- Naszkicować schemat toru pomiarowego oraz podać zasadę działania zastosowanego siłomierza.

Zadanie laboratoryjne 5

Praca, moc, ciepło i energochłonność skrawania.

Tabela 5

Materiał obrabiany: ……………………….. Rm = ……………….. MPa

Narzędzie: ……………..  α0 = ......., γ0 = ….., κr = …., λs = …, rε = …...

Obrabiarka: ………………………………..

| l.p | Parametry skrawania | Składowe siły skrawania [N] | Moc skrawania [W] | wsp. wyk. mocy | Praca i opór wł. | Energo-chłonność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f [mm/obr] | ap [mm] | Fc | Ff | Pc | Pf | Pe | ε | ev, kc [J/mm2]; [N/mm2] | eN [W/mm3/min] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów składowych sił skrawania, obliczyć moc skrawania niezbędną do pokonania oporów skrawania w kierunku ruchu głównego Pc i posuwowego Pf oraz mocą efektywną Pe. Określić współczynnik wykorzystania mocy ε.

- Obliczyć wartość objętościowej pracy skrawania ev [J/mm3], oporu właściwego skrawania kc [N/mm2].

- Obliczyć ilość wydzielonego ciepła w jednostce czasu.

- Obliczyć wskaźnik energochłonności toczenia eN [W/mm3/min].

- Wyniki pomiarów wg pkt. A-D zestawić w tabeli 5.

V. 	Zadania do wykonania

- Wykonać wykresy: Λh = f(ap ) lub Λh = f(γ0), Φ = f(ap ) lub 
Φ  = f(γ0), vs = f(ap ) lub vs = f(γ0), vch = f(ap ) lub vch = f(γ0).

- Wykonać wykresy wskazanej zależności: Fc = f(ap); Fc = f(f); 
Ff = f(ap); Ff = f(f).

VI. 	Literatura

  - Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem, PWN, Warszawa, 1983.

  - Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa, 1998.

  - Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem, PWN, Warszawa, 1998.

  - Katalogi narzędziowe.

  - Notatki z wykładów.

  - Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.

  - Przybylski L.: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami, PK, Kraków, 1999.

  - Wysiecki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem, WNT, Warszawa, 1997.