| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

## TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano: | Ćwiczenie zaliczono: |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 6

## ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ OSTRZA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCEGO

I. Cel ćwiczenia.

Praktyczne zapoznanie studentów z formami zużycia ostrzy narzędzi skrawających oraz wyznaczenie okresu trwałości ostrza dla określonych warunków obróbki.

II. Wymagane wiadomości.

- Klasyfikacja odmian zużycia narzędzi skrawających.

- Charakterystyka parametrów zużycia i kryteriów stępienia ostrzy.

- Pojęcia okresu trwałości, żywotności i niezawodności ostrza.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego.

Tokarka uniwersalna, nóż tokarski składany, polimetaliczny, normalny. Płytki skrawające wymienne. Materiał obrabiany wg wskazań prowadzącego ćwiczenie. Mikroskop warsztatowy duży typ MWDC z elektronicznym wskaźnikiem cyfrowym EWC-3. Stoper.

IV. Przebieg ćwiczenia.

Zadanie laboratoryjne 1.Dobrać parametry toczenia oraz zamieścić rysunek noża tokarskiego z zaznaczeniem podstawowych kątów w układzie technologicznym.

Obrabiarka: ...........................................

Materiał obrabiany: ................................

Ciecz chłodząco-smarująca: ...................................

Posuw f : ..............................................

Głębokość toczenia: ap : .........................

Prędkość skrawania vc : ................................

Nóż tokarski: ..........................

Tabela 1

| (0 [ o] | (0 [ o] | (r [ o] | (’ [ o] | (s [ o] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 2.

Płytka skrawająca:..........................

Sporządzić rysunek płytki skrawającej i oznaczyć jej podstawowe wymiary.

Tabela 2

| l [mm] | s [mm] | r( [mm] |
| --- | --- | --- |

Zadanie laboratoryjne 3. Przeprowadzić pomiary zużycia ostrza w funkcji czasu skrawania i wyznaczyć okres trwałości ostrza dla przyjętego kryterium zużycia ostrza VB = ……… mm.

Tabela 3

| Pomiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas t [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VB [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres trwałości ostrza T = ………….

V. Zadania do wykonania

Wykonać wykres krzywej zużycia VB w funkcji czasu skrawania.

VI. Literatura.

[1] 	Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN Warszawa 1987.

[2] 	Gawlik J.: Prognozowanie stanu zużycia ostrzy narzędzi w procesie skrawania. Monografia 66, PK Kraków 1988.

[3] 	Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT 1998.

[4] 	Marciniak M., Filipowski R.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. PWW Warszawa 2000.

[5] 	Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem. Wyd. PW 1998.

[6] 	Katalogi narzędzi skrawających: SANDVIK COROMANT, ISCAR.

[7] 	Przybylski L.: Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami. PK Kraków 1999.

[8] 	Polskie normy PN-83/M-58350