| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 9

ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ NARZĘDZI ŚCIERNYCH

I. Cel ćwiczenia:

Praktyczne zapoznanie studentów z formami zużycia czynnych powierzchni narzędzi ściernych oraz wyznaczenie okresu trwałości wybranych narzędzi ściernych dla określonych warunków obróbki.

II. Wymagane wiadomości:

- Klasyfikacja spojonych i nasypowych narzędzi ściernych.

- Mechanizmy zużycia ziarn ściernych i spoiwa.

- Rodzaje zaślepień na czynnej powierzchni ściernicy (CPS).

- Wskaźniki G-ratio względnej wydajności szlifowania.

- Statyczne i dynamiczne metody pomiarów zużycia narzędzi ściernych.

- Pojęcia okresu trwałości i niezawodności CPS.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego.

Szlifierka kłowa, statyw magnetyczny, mikrometryczny czujnik zegarowy, okular mikroskopowy ze statywem, mikroskop stereoskopowy z podświetlaniem bocznym, ściernica płaska z oprawką, profilometr warsztatowy firmy Mitytoyo, watomierze w układzie Arona.

IV. Przebieg ćwiczenia.

Zadanie laboratoryjne 1. Zapoznać studentów z metodą pomiaru zużycia ściernicy na zasadzie uskoku bazowego. Przeprowadzić pomiary ściernicy na zasadzie uskoku bazowego. Przeprowadzić pomiary ściernicy po kondycjonowaniu, a następnie po szlifowaniu dla wskazanych materiałów obrabianych.

Tabela 1

| Szlifierka | Ściernica |
| --- | --- |
| L.p. | Materiał obrabiany | Promień zużycia ściernicy Δr ± S |
|  |  | 1 | 1’ | 2 | 2’ | 3 | 3’ | 4 | 4’ | 5 | 5’ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S- odchylenie standardowe skorygowane

gdzie: zi – wartość pomiaru

- wartość średnia z wyników pomiarów

n – liczba pomiarów

Zadanie laboratoryjne 2.

Przyjść dopuszczalną chropowatość warstwy wierzchniej powierzchni obrobionej i maksymalną moc szlifowania. Przeprowadzić próby szlifowania i pomiary parametru Ra oraz Pc. stwierdzić, czy nie wystąpiły objawy przypaleń szlifierskich.

| Szlifierka: | Ściernica: |
| --- | --- |
| Dopuszczalne chropowatości WW-PO: Ra[μm] | Maksymalna moc szlifowania: Pc=…[kW] |
| Chropowatość WN-PO Ra±S | Czynna moc szlifowania Pc±S |
| 1 | 1’ | 2 | 2’ | 3 | 3’ | 4 | 4’ | 5 | 5’ | 1 | 1’ | 2 | 2’ | 3 | 3’ | 4 | 4’ | 5 | 5’ |

V. Zadanie do wykonania.

1. Na podstawie wyników badań zapisywanych w tabeli 1. wykreślić krzywą promieniowego zużycia ściernicy w funkcji czasu szlifowania Δrs±S=f(t)

2. Na podstawie czynników badań zapisywanych w tabeli 2 wykreślić krzywe zmiany chropowatości i czynnej mocy szlifowania w funkcji czasu obróbki; Ra±S=f(t) i Pc±S=f(t)

VI. Literatura:

- Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, Warszawa 1983, str. 477 – 552,

- Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera – obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1991, str. 525 – 575,

- Praca zbiorowa pod red. J. Kosmola: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa i ścierna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, str. 211 – 237,

- Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 303 – 343,

- Praca zbiorowa pod red. H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna i erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, str. 305 – 357.