| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# Z PODSTAW TECHNOLOGII OBRÓBKI

Ćwiczenie S 6

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

Temat:

KONDYCJONOWANIE ŚCIERNIC

- Cel ćwiczenia:

Praktyczne zapoznanie studentów z procesem kondycjonowania czynnej powierzchni ściernicy oraz wpływem procesu kondycjonowania na wybrane parametry jakości warstwy wierzchniej powierzchni obrobionej i niektóre zjawiska fizykalne towarzyszące procesowi szlifowania.

- Wymagane wiadomości:

  - Rodzaje i gatunki materiałów ściernych, charakterystyka ściernicy.

  - Istota profilowania, obciągania osełkowego, diamentowania i wykruszania CPS.

  - Dobór parametrów obciągania.

  - Typy i rodzaje obciągaczy.

  - Wskaźnik pokrycia przy obciąganiu.

  - Siły i moc szlifowania.

  - Bilans cieplny w procesie szlifowania.

- Literatura:

- Dmochowski J., Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, Warszawa 1983, str. 477 – 552,

- Praca zbiorowa, Poradnik inżyniera – obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1991, str. 525 – 575,

- Praca zbiorowa pod red. J. Kosmol, Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa i ścierna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, str. 211 – 237,

- Filipowski R., Marciniak M., Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 303 – 343,

- Praca zbiorowa pod red. H. Żebrowskiego, Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna i erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, str. 305 – 357,

- Przebieg ćwiczenia:

  - Demonstracja różnego rodzaju obciągaczy oraz poszczególnych technik obciągania.

  - Dobór parametrów obciągania wg danych katalogowych dla obciągacza jedno ziarnistego diamentowego o szerokości starcia ostrza diamentu bd = …. mm oraz przy współczynniku pokrycia kd = ……..

  - Ćwiczenie doświadczalne – obciąganie ściernicy o charakterystyce …………………… na szlifierce …………………… kolejno przy wskaźnikach pokrycia kd = 1, kd = 3, kd = 5.

  - Ćwiczenie doświadczalne – skopiowanie czynnej powierzchni ściernicy poprzez odcisk kalkowy. Wyznaczenie posuwu obciągacza z repliki CPS.

  - Ćwiczenie doświadczalne – badanie chropowatości powierzchni obrabianego wałka wykonanego z materiału ……………… o średnicy ………… oraz dokładności wymiarowo kształtowej, mocy, sił składowych szlifowania i temperatury powierzchni WW – PO po szlifowaniu.

| Wskaźnik pokrycia kd | Chropowatość Ra [(m] | Błąd wymiaru [(m] | Błąd kształtu [(m] | Temperatura [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| kd = 1 |  |  |  |  |
| kd = 3 |  |  |  |  |
| kd = 5 |  |  |  |  |

| Wskaźnik pokrycia kd | Moc [kW] | Składowa odporowa Fp [N] | Składowa obwodowa Fv [N] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| kd = 1 |  |  |  |
| kd = 3 |  |  |  |
| kd = 5 |  |  |  |

  - Zadanie - na podstawie danych pomiarowych ujętych w powyższych tabelach wykonać wykresy : Ra = f  ( kd ), (d = f  (kd), (k = f  (kd),           P = f  (kd), Fp  = f  (kd), Fv = f  (kd),