| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Katedra Technologii Maszyn i Narzędzi | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr W2

### WIERCENIE, ROZWIERCANIE I POGŁĘBIANIE

## I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z rozwiązaniami konstrukcyjnymi wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy oraz z określaniem zależności kinematycznych i technologicznych procesów wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

## II. Wymagane wiadomości

- Kinematyka i odmiany wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

- Części składowe i charakterystyka stereometryczna wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy.

- Charakterystyka warstwy skrawanej przy wierceniu, rozwiercaniu i pogłębianiu.

- Materiały narzędziowe stosowane na ostrza wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy.

- Czas maszynowy wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

- Warunki skrawania przy wierceniu, rozwiercaniu i pogłębianiu.

- Dokładność procesu wiercenia i rozwiercania.

- Wydajność procesu wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

## III. Opis stanowiska laboratoryjnego

Wiertarka promieniowa lub frezarka, nawiertak, wiertło kręte, pogłębiacz walcowy, rozwiertak zgrubny i rozwiertak wykańczający. Materiał obrabiany według wskazań prowadzącego ćwiczenie. Mikrometr, podstawka mikrometru, średnicówka mikrometryczna z wymiennymi końcówkami.

Budowa wiertła krętego [1]: A - część robocza, B - część chwytowa, C - część łącząca, A1 - część skrawająca, A2 - część prowadząca, B1 - część stożkowa, B2 - płetwa, 1 - wierzchołek, 2 - naroże, 3 - powierzchnia przyłożenia, 4 - krawędzie główne, 5 - krawędź poprzeczna (ścin), 6 - rowek wiórowy, 7 - powierzchnia boczna, 8 - łysinka prowadząca, 9- powierzchnia natarcia, 10 – rdzeń

\

Procedura wykonania otworu: a) trzystopniowa, 1 — wiercenie, 2 — rozwiercanie zgrubne, 3 — rozwiercanie wykańczające; b) czterostopniowa (przy wysokich wymaganiach dotyczących gładkości i kształtu), 4 — wiercenie, 5 — rozwiercanie zgrubne wstępne, 6 — rozwiercanie zgrubne (drugie), 7 — rozwiercanie wykańczające wg [1].

## IV. Przebieg ćwiczenia

Zadanie laboratoryjne 1.

    - Ustalić warunki skrawania. Przeprowadzić obróbkę przedmiotu wg szkicu.

D =16,5 [mm];    d1 =13H7 [mm];  l = 20 [mm]

Tabela 1

Materiał obrabiany: dural Pa7                                 Rm = 400 MPa

Obrabiarka: FND 32                      ośrodek obróbkowy: emulsja

| l.p. | Zabiegi | Wymiary narzędzia | Wymiary otworu | Parametry skrawania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z | d | D0 | l | ap | f | fz | vf | n | vc |
|  |  |  | mm | mm | mm/obr | mm/ostrze | mm/min | obr/min | m/min |
| 1 | Wiercenie | 2 | 11,2 | 11,4 | 20 |  |  |  | 50 | 560 |  |
| 2 | Pogłębianie | 4 | 16,5 | 16,5 | 5 |  |  |  | 25 | 140 |  |
| 3 | Powiercanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rozwiercanie zgrubne | 4 | 12,7 | 12,7 | 15 |  |  |  | 25 | 140 |  |
| 5 | Rozwiercanie wykańczające | 8 | 13H7 | 13,01 | 15 |  |  |  | 25 | 90 |  |

| l.p. | Zabiegi | Czas masz. | Wydajność |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obj. | Pow. |
|  |  | tm | Qv | Qf |
|  |  | min | mm3/min | mm2/min |
| 1 | Wiercenie |  |  |  |
| 2 | Pogłębianie |  |  |  |
| 3 | Powiercanie |  |  |  |
| 4 | Rozwiercanie zgrubne |  |  |  |
| 5 | Rozwiercanie wykańczające |  |  |  |

    - Dla wybranego zabiegu:

- Obliczyć czas maszynowy:

[min];	  Lw = 2 - 3 mm;		Ld = 0,3*Do

- Obliczyć wydajność objętościową i powierzchniową:

Qv = 1000 ( ap ( f ( vc = ………..   [mm3/min]

Qf = 1000 ( f ( vc = ……………   [mm2/min]

- Określić wymiary i przekrój warstwy skrawanej dla zabiegu wiercenia (szkic i obliczenia):

ap = ……………….; f = ………………….; A = …………………

Zadanie laboratoryjne 2.

Dokładność wymiarowo-kształtowa otworów.

  - Porównać dokładność wymiarowo-kształtową następujących otworów:

| - otwór I | - wiercenie Ø18; |
| --- | --- |
| - otwór II | - wiercenie Ø11, powiercanie Ø18; |
| - otwór III | - wiercenie Ø17.5, rozwiercanie zgrubne Ø17.8; |
| - otwór IV | - wiercenie Ø17.5, rozwiercanie zgrubne Ø17.8; rozwiercanie wykańczające Ø18 H7; |

  - Obliczyć:

- błąd wymiaru: Δd = dmax – dnom  (rozbicie)

- błąd kształtu: ΔK = dmax – dmin  (błąd kołowości)

Tabela 2

Materiał obrabiany: St7

Obrabiarka: FND 32                              ciecz obróbkowa: emulsja olejowa

| Nr otworu | dnom | n | vc | f | dmax | dmin | Δd | ΔK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | obr/min | m/min | mm/obr | mm | mm | mm | mm |
| I | 18 | 315 | ~18 | 0,32 | 18,24 | 18,21 |  |  |
| II | 18 | 315 | ~18 | 0,32 | 18,22 | 18,20 |  |  |
| III | 17.8 | 315 | ~18 | 0,32 | 17,805 | 17,79 |  |  |
| IV | 18H7 | 315 | ~18 | 0,32 | 18,015 | 18,01 |  |  |

C) Określić błąd wymiaru Δd oraz kształtu ΔK w funkcji posuwu i prędkości skrawania dla wiertła prawidłowo zaostrzonego (symetryczne krawędzie) i nieprawidłowo zaostrzonego (niesymetryczne krawędzie) – tab. 3.

|  | Rozkład sił na wiertle krętym [4]: Ff – siła osiowa Fp – siła odporowa Fc – siła obwodowa |
| --- | --- |

Tabela 3

Materiał obrabiany: St7; narzędzie: NWKc Ø19.

Obrabiarka: …………………………, ośrodek obróbkowy: emulsja olejowa.

Wiertło z krawędziami symetrycznymi: dnom = 19 mm

| n | vc | f | dmax | dmin | Δd | ΔK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obr/min | m/min | mm/obr | mm | mm | mm | mm |
| 125 | 7,5 | 0,25 | 19,39 | 19,37 |  |  |
| 180 | 10,7 |  | 19,43 | 19,41 |  |  |
| 315 | 18,8 |  | 19,44 | 19,40 |  |  |
| 180 | 10,7 | 0,1 | 19,50 | 19,47 |  |  |
|  |  | 0,25 | 19,43 | 19,41 |  |  |
|  |  | 0,40 | 19,45 | 19,43 |  |  |

Wiertło z krawędziami niesymetrycznymi: dnom = 19 mm

| n | vc | f | dmax | dmin | Δd | ΔK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obr/min | m/min | mm/obr | mm | mm | mm | mm |
| 125 | 7,5 | 0,25 | 20,42 | 20,39 |  |  |
| 180 | 10,7 |  | 20,58 | 20,56 |  |  |
| 315 | 18,8 |  | 20,58 | 20,57 |  |  |
| 180 | 10,7 | 0,1 | 20,68 | 20,66 |  |  |
|  |  | 0,25 | 20,94 | 20,89 |  |  |
|  |  | 0,40 | 20,80 | 20,75 |  |  |

V. Zadania do wykonania

- Wykonać histogramy Δd i ΔK dla różnie obrobionych otworów według tabeli 2.

- Według danych z tabeli 3 wykonać wykresy Δd =f(vc, f=const.) i  ΔK = f(vc, f = const.) oraz Δd =f(f, vc =const.) i  ΔK = f (f, vc = const.)

VI. Literatura

[1]  Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem, PWN, Warszawa, 1983.

[2]	Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa, 2019.

[3]  Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem, PW, Warszawa, 1998.

[4] 	Katalogi narzędziowe; Sandvik – Coromant, Iscar, Garant; notatki z wykładu.

[6]  Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.

[7]	Wysiecki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem, WNT, Warszawa, 1997.