|  | Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupa: | ............. | Zespół*: | ............... |
|  |  | Rok akademicki: | .............................. |

LABORATORIUM MIKRO I NANOTECHNOLOGII

Ćwiczenie nr 3:

Porównanie możliwości technologicznych wybranych odmian obróbki elektrochemicznej

- Cel ćwiczenia

- Zapoznanie studentów z przebiegiem obróbki elektrochemicznej, budową obrabiarek elektrochemicznych, odmianami i zastosowaniem obróbki elektrochemicznej.

- Przedstawienie możliwości zastosowania obróbki elektrochemicznej w kształtowaniu mikroelementów (prototypów funkcjonalnych, cześci dla MEMS, narzędzi do mikroformowania)

- Wymagane wiadomości

- Charakterystyka procesu obróbki elektrochemicznej.

- Zjawiska fizyczno – chemiczne zachodzące w trakcie obróbki elektrochemicznej.

- Wady i zalety obróbki elektrochemicznej.

- Czynniki wpływające na przebieg obróbki elektrochemicznej. Pojęcie obrabialności elektrochemicznej

- Zadania do wykonania:

- Przeprowadzić drążenie elektrochemiczne otworów przelotowych z zastosowaniem napięcia stałego i impulsowego.

- Dla każdej z przeprowadzonych prób określić: wydajność objętościową obróbki i obrabialnośc elektrochemiczną.

- Przeprowadzić analizę dokładności otrzymanych otworów

- Przedstawić w sposób graficzny (na wykresach słupkowych) porównanie wyników dla obu odmian obrobki.

- Na podstawie otrzymanych wyników sformułować wnioski.

- Przebieg ćwiczenia

| Material obrabiany |  |
| --- | --- |
| Grubość próbki h [mm] |  |
| Materiał elektrody roboczej |  |
| Średnica elektrody roboczej D4 [mm] |  |
| Elektrolit |  |

Charakterystyka przeprowadzonych prób:

|  | Obróbka z prądem stałym | Obróbka z prądem impulsowym |
| --- | --- | --- |
| Napięcie międzyelektrodowe U [V] |  |  |
| Czas impulsu / czas przerwy ton/toff | nie dotyczy |  |
| Srednie natężenie prądu Isr [A] (dla obróbki z prądem impulsowym należy podać średnie natężenie prądu w impulsie) |  |  |
| Czas obróbki tobr [min] |  |  |
| Wydajność obróbki [mm3/min]: Vw = Vobr/tobr gdzie: Vobr – objętość usuniętego materiału, tobr – czas obróbki |  |  |
| Obrabialność elektrochemiczna [mm3/(Amin)]: ((kv = Vobr/(Isr*tobr*kw) gdzie: Vobr – objętość usuniętego materiału, tobr – czas obróbki. kw = ton/(toff + ton) – współczynnik wypełnienia |  |  |

Analiza dokładności obrobki:

|  | Obróbka z prądem stałym | Obróbka z prądem impulsowym |
| --- | --- | --- |
| Rozbicie otworu: 2Sb = D3 – D4 D3 – średnica elektrody roboczej, D4 – średnica wykonanego otworu |  |  |
| Stożkowatość otworu: S = (D1-D2)/h D1- średnica otworu na wejściu elektrody roboczej D2 – średnica otworu na wyjściu elektrody roboczej |  |  |

- Prace własne

- Przedstawić w sposób graficzny (na wykresach słupkowych) porównanie wydajności obróbki, obrabialności elektrochemicznej, rozbicia i stożkowatości otworu dla obu odmian obróbki.

- Do sprawozdania należy załączyć zdjęcia wykonanych otworów.

- Wnioski

Na podstawie otrzymanych wyników sformułować wnioski.