|  | Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupa: | ............. | Zespół*: | ............... |
|  |  | Rok akademicki: | .............................. |

LABORATORIUM MIKRO I NANOTECHNOLOGII

Ćwiczenie nr 8:

Obróbka elektroerozyjna w powietrzu

- Cel ćwiczenia

- Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących obróbki elektroerozyjnej, omówienie mechanizmu usuwania naddatku.

- Omówienie roli dielektryka w obróbce elektroerozyjnej.

- Omówienie zalet i wad obróbki elektroerozyjnej w dielektryku gazowym

- Omówienie zasad pracy generatora elektroerozyjnego w trybie automatycznym.

- Przeprowadzenie procesu obróbki elektroerozyjnej w powietrzu.

- Opracowanie podstawowych charakterystyk technologicznych procesu obróbki elektroerozyjnej w powietrzu.

- Wymagane wiadomości:

- Charakterystyka procesu obróbki elektroerozyjnej.

- Opis zjawisk fizycznych zachodzących w obszarze szczeliny międzyelektrodowej (opis mechanizmu usuwania naddatku).

- Czynniki wpływające na przebieg obróbki i jakość uzyskanych powierzchni.

- Zadania do wykonania:

- Przeprowadzić trzy próby frezowania elektroerozyjnego w powietrzu z zastosowaniem elektrody rurkowej.

- Dla każdej z prób określić: wydajność objętościową obróbki oraz zużycie objętościowe elektrody w trakcie obróbki.

- Zmierzyć chropowatość otrzymanych powierzchni

- Przedstawić otrzymane wyniki w formie graficznej.

- Na podstawie otrzymanych wyników sformułować wnioski.

- Przebieg ćwiczenia:

| Materiał obrabiany |  |
| --- | --- |
| Materiał elektrody roboczej |  |
| Średnica zewnętrzna elektrody roboczej Dz [mm] |  |
| Średnica wewnętrzna elektrody roboczej Dw [mm] |  |
| Dielektryk |  |

Charakterystyka przeprowadzonych prób:

Schemat procesu obróbki elektroerozyjnej w powietrzu: (a) – poglądowy schemat kinematyki obróbki, (b) – schemat strefy obróbki.

|  | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Napięcie zapłonu U [V] |  |  |  |
| Czas impulsu / czas przerwy ton/toff [µs] |  |  |  |
| Średnie natężenie prądu Isr [A] | 1 | 5 | 10 |
| Objętość usuniętego materiału Vobr [mm3/min] |  |  |  |
| Czas obróbki tobr [min] |  |  |  |
| Wydajność obróbki [mm3/min]: Vw = Vobr/tobr |  |  |  |

Analiza zużycia elektrody:

|  | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skrócenie elektrody (l [mm] |  |  |  |
| Objętość materiału wyerodowanego z elektrody VER [mm3/min] |  |  |  |
| Objętość usuniętego materiału Vobr[mm3] |  |  |  |
| Względne objętościowe zużycie elektrody: ( = VER/Vobr*100% |  |  |  |

Analiza struktury geometrycznej powierzchni (SGP):

Udostępnionym na zajęciach przyrządem do pomiaru chropowatości należy wykonać pomiar otrzymanych powierzchni. Do oceny SGP należy wybrać trzy parametry. Należy uzasadnić ten wybór !!!.

| Parametr SGP | Próba 1 | Próba 2 | Próba 3 |
| --- | --- | --- | --- |

- Prace własne

- Przedstawić w sposób graficzny otrzymane wyniki (w postaci zależności obliczonych wskaźników technologicznych od natężenia prądu).

- Na podstawie otrzymanych wyników sformułować wnioski.