| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 8

## ZJAWISKA FIZYKALNE W OBRÓBCE ŚCIERNEJ

I. Cel ćwiczenia

Praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami fizykalnymi towarzyszącymi procesom szlifowania ściernicowego.

II. Wymagane wiadomości

- Elementarne zjawiska w strefie szlifowania.

- Warstwa skrawana i jej elementy.

  - Charakterystyka skrawania pojedynczym ziarnem ściernym.

  - Charakterystyka skrawania ściernicą.

- Rola nacisku jednostkowego i podatność układu OUPN w cyklu obróbki ściernej.

- Siły i moc w procesie szlifowania.

- Bilans cieplny procesu szlifowania.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

Szlifierka kłowa, kły specjalne z naklejonymi tensometrami, wzmacniacz sygnału, filtr dolnoprzepustowy, rejestrator x-y, siłomierz pałąkowy, watomierz z rejestratorem lub dwa watomierze połączone w układzie Aarona, przetworniki prądowe, pirometr cyfrowy.

IV. Przebieg ćwiczenia.

Zadanie laboratoryjne 1. Zapoznać studentów z rolą nacisku jednostkowego i podatności układu OUPN w procesie szlifowania ściernicowego. Omówić budowę stanowiska laboratoryjnego i tor pomiarowy wraz z objaśnieniem techniki jego wzorcowania. Narysować schemat toru pomiarowego wraz z objaśnieniami.

Zadanie laboratoryjne 2. Zapoznać studentów z fazami cyklu obróbki ściernej. Przeprowadzić pomiary składowych FP i FV siły szlifowania w określonych warunkach skrawania (tab. 1).

Zadanie laboratoryjne 3. Zapoznać studentów z bilansem cieplnym procesu szlifowania. Przeprowadzić pomiary mocy szlifowania, określić ilość ciepła Q powstającego w strefie szlifowania oraz zmierzyć temperaturę Tww warstwy wierzchniej powierzchni obrabionej przy określonych warunkach skrawania (szlifowanie na sucho). Patrz tabela 2.

Q = k1 ( k2 ( P = C ( ft u ( aw

gdzie:

k1 – doświadczalny współczynnik przemiany energii mechanicznej ma cieplną (k1 = 0,96),

k2 – doświadczalny współczynnik ilości ciepła przenikającego do przedmiotu obrabianego,

P – moc czynna procesu szlifowania,

ft – posuw wzdłużny stołu szlifierki do płaszczyzn,

a – głębokość dosuwu ściernicy do przedmiotu obrabianego,

C, u, w – stałe doświadczalne.

Zakresy zmienności:

a = ( 0,01 ( 0,02) [mm]

ft = ( 4 ( 8 ) [m/min]

Tabela 1

| Szlifierka …………………………… | Ściernica …………………………….. |
| --- | --- |
| Materiał obrabiany …………………………….. | D x L ……………………… |
| Warunki skrawania (stałe): | v = ………….. m/s |
|  | vP = ………….m/min |
|  | ft = …………..m/min |
| at [mm] | Liczba przejść i | FP [daN] | FV [daN] | at [mm] | Liczba przejść i | FP [daN] | FV [daN] |
| 0,02 | 1 |  |  | 0,03 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |
|  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |

Tabela 2

| Szlifierka …………………………… | Ściernica …………………………….. |
| --- | --- |
| Materiał obrabiany ………………… | B x L ……………………… |
| Warunki skrawania : vc = ………….. m/s |
| Nr | ft | a | k2 | P [kW] | Q[J] | TWW[K] |
| 1 | + | + | 0,77 |  |  |  |
| 2 | - | + | 0,8 |  |  |  |
| 3 | + | - | 0,7 |  |  |  |
| 4 | - | - | 0,75 |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0,75 |  |  |  |

V. Zadania do wykonania

- Na podstawie wyników zapisanych w tabeli 1 wykonać wykresy FP = f(i) i FV = f(i). (Wykresy wykonać na papierze milimetrowym lub w postaci wydruku komputerowego).

- Opracować wyniki eksperymentu, wyznaczyć funkcję obiektu badań 
Q = f (ft a) w postaci wykładniczej. Wykonać wykres tej funkcji w układzie współrzędnych Q, f, a,.

VI. Literatura:

- Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, Warszawa 1983, str. 477 – 552,

- Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera – obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1991, str. 525 – 575,

- Praca zbiorowa pod red. J. Kosmola: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa i ścierna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, str. 211 – 237,

- Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 303 – 343,

- Praca zbiorowa pod red. H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna i erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, str. 305 – 357.