| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 2

### WIERCENIE, ROZWIERCANIE I POGŁĘBIANIE

I. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z rozwiązaniami konstrukcyjnymi wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy oraz z określaniem zależności kinematycznych i technologicznych procesów wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

II. Wymagane wiadomości:

- Kinematyka i odmiany wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

- Części składowe i charakterystyka stereometryczna wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy.

- Charakterystyka warstwy skrawanej przy wierceniu, rozwiercaniu i pogłębianiu.

- Materiały narzędziowe stosowane na ostrza wierteł, rozwiertaków i pogłębiaczy.

- Czas maszynowy wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

- Warunki skrawania przy wierceniu, rozwiercaniu i pogłębianiu.

- Dokładność procesu wiercenia i rozwiercania.

- Wydajność procesu wiercenia, rozwiercania i pogłębiania.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego:

Wiertarka promieniowa WR1.6, nawiertak, wiertło kręte, pogłębiacz walcowy, rozwiertak zgrubny i rozwiertak wykończający. Materiał obrabiany według wskazań prowadzącego ćwiczenie. Mikrometr, podstawka mikrometru, średnicówka mikrometryczna z wymiennymi końcówkami. Stoper.

IV. Przebieg ćwiczenia:

Zadanie laboratoryjne 1. Dobrać narzędzia do wykonania powierzchni wg szkicu. Podać ich oznaczenie oraz określić wartości wybranych wielkości stereometrycznych.

Tabela 1

Materiał obrabiany: ……………………….. Rm = ……………….. MPa

Obrabiarka: ………………………………..,

| l.p. | Nazwa zabiegu | Oznaczenie narzędzia | Stereometria ostrza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2κr | λs |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

D = ……… [mm] d1 = …….. [mm]

d2 = …….. [mm] g = ………[mm]

B) Obliczyć średnicę rozwiertaka do wykonania otworu: do = ………  [mm]

Zadanie laboratoryjne 2

    - Ustalić warunki skrawania. Przeprowadzić obróbkę przedmiotu wg szkicu.

D = ……… [mm];    d1 = …….. [mm];   d2 = ….... [mm];   g =……[mm]

Tabela 2

Materiał obrabiany: ………………………….. Rm = ……………….. MPa

Obrabiarka: ……………………….., ośrodek obróbkowy ……………….

| l.p. | Zabiegi | Wymiary narzędzia | Wymiary otworu | Parametry skrawania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z | d | D0 | l | ap | f | fz | vf | n | vc |
|  |  |  | mm | mm | mm/obr | mm/ostrze | mm/min | obr/min | m/min |
| 1 | Wiercenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pogłębianie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Powiercanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozwiercanie zgrubne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozwiercanie wykończające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Zabiegi | Czas masz. | Wydajność |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obj. | Pow. |
|  |  | tm | Qv | Qf |
|  |  | min | mm3/min | mm2/min |
| 1 | Wiercenie |  |  |  |
| 2 | Pogłębianie |  |  |  |
| 3 | Powiercanie |  |  |  |
| 4 | Rozwiercanie zgrubne |  |  |  |
| 5 | Rozwiercanie wykończające |  |  |  |

    - Dla wybranego zabiegu:

- Obliczyć czas maszynowy:

[min];		Lw = 2-3 mm;		2κr = …...;    Ld = …...

- Obliczyć wydajność objętościową i powierzchniową:

Qv = 1000 ( ap ( f ( vc = ………..   [mm3/min]

Qf = 1000 ( f ( vc = ……………   [mm2/min]

- Określić wymiary i przekrój warstwy skrawanej (szkic i obliczenia):

ap = ……………….; f = ………………….; A = …………………

Zadanie laboratoryjne 3.

Dokładność wymiarowo-kształtowa otworów.

  - Porównać dokładność wymiarowo-kształtową następujących otworów:

- otwór I – wiercenie  Ø18;

- otwór II – wiercenie Ø11, powiercanie Ø18;

- otwór III - wiercenie Ø17.5, rozwiercanie zgrubne Ø17.8;

- otwór IV – wiercenie Ø17.5, rozwiercanie zgrubne Ø17.8;

rozwiercanie wykańczające Ø18 H7;

  - Obliczyć:

- błąd wymiaru: Δd = dmax – dnom  (rozbicie)

- błąd kształtu: ΔK = dmax – dmin  (błąd kołowości)

Tabela 3

Materiał obrabiany: St7

Obrabiarka: ……………………………, ośrodek obróbkowy:     emulsja olejowa E

| Nr otworu | dnom | n | vc | f | dmax | dmin | Δd | ΔK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | obr/min | m/min | mm/obr | mm | mm | mm | mm |
| 1 | 18 | 315 | ~18 | 0,32 | 18,24 | 18,21 |  |  |
| 2 | 18 | 315 | ~18 | 0,32 | 18,22 | 18,20 |  |  |
| 3 | 17.8 | 315 | ~18 | 0,32 | 17,805 | 17,79 |  |  |
| 4 | 18H7 | 315 | ~18 | 0,32 | 18,015 | 18,01 |  |  |

C) Określić błąd wymiaru Δd oraz kształtu ΔK w funkcji posuwu i prędkości skrawania dla wiertła prawidłowo zaostrzonego (symetryczne krawędzie) i nieprawidłowo zaostrzonego (niesymetryczne krawędzie) – tab. 4.

Tabela 4

Materiał obrabiany: St7; narzędzie: NWKc Ø19.

Obrabiarka: …………………………, ośrodek obróbkowy:       emulsja olejowa E.

Wiertło z krawędziami symetrycznymi: dnom = 19 mm

| n | vc | f | dmax | dmin | d1 | d2 | d3 | d4 | Δd | ΔK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obr/min | m/min | mm/obr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 125 | 7,5 | 0,25 | 19,39 | 19,37 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 10,7 |  | 19,43 | 19,41 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 18,8 |  | 19,44 | 19,40 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 10,7 | 0,1 | 19,50 | 19,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,25 | 19,43 | 19,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,40 | 19,45 | 19,43 |  |  |  |  |  |  |

Wiertło z krawędziami niesymetrycznymi: dnom = 19 mm

| n | vc | f | dmax | dmin | d1 | d2 | d3 | d4 | Δd | ΔK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obr/min | m/min | mm/obr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 125 | 7,5 | 0,25 | 20,42 | 20,39 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 10,7 |  | 20,58 | 20,56 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 18,8 |  | 20,58 | 20,57 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 10,7 | 0,1 | 20,68 | 20,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,25 | 20,94 | 20,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,40 | 20,80 | 20,75 |  |  |  |  |  |  |

V. Zadania do wykonania

- Wykonać histogramy Δd i ΔK dla różnie obrobionych otworów według tabeli 3.

- Według danych z tabeli 4 wykonać wykresy Δd =f(vc, f) i  ΔK = f(vc, f)

VI. Literatura

[1] Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem, PWN, Warszawa, 1983.

[2]	Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa, 1998.

[3] Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem, PW, Warszawa, 1998.

[4] 	Katalogi narzędziowe, notatki z wykładu.

[6] Poradnik inżyniera – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.

[7]	Wysiecki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem, WNT, Warszawa, 1997.