| POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I NARZĘDZI | .................................................... Imię i nazwisko Grupa.........Zespół.......r. ak........ |
| --- | --- |

# LABORATORIUM

# TECHNOLOGII OBRÓBKI

| Ćwiczenie odpracowano | Ćwiczenie zaliczono |
| --- | --- |
| Prowadzący |  | Prowadzący |  | Ocena |
| Podpis |  | Podpis |  |  |
| Data |  | Data |  |  |

## Ćwiczenie nr 3

### FREZOWANIE

- Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami i zastosowaniem frezów oraz określaniem zależności kinematycznych i technologicznych frezowania walcowego i czołowego.

  - Wymagane wiadomości:

- Kinematyka i odmiany frezowania walcowego i czołowego.

- Kształt i charakterystyka stereometryczna frezów.

- Materiały narzędziowe na frezy.

- Geometria warstwy skrawanej przy frezowaniu walcowym i czołowym.

- Czas maszynowy frezowania walcowego i czołowego.

- Chropowatość powierzchni po frezowaniu walcowym i czołowym.

- Wydajność procesu frezowania.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego:

Frezarka uniwersalna FND 32-PAE. Zestaw frezów, próbki obrobione frezowaniem, na sucho i z chłodzeniem. Materiał obrabiany wg wskazań prowadzącego ćwiczenie.

IV. Przebieg ćwiczenia:

Zadanie laboratoryjne 1

A). Dobrać narzędzia do wykonania powierzchni wg szkicu i podać ich pełne oznaczenie.

Tabela 1

| Frezarka uniwersalna | Nr pow. | Oznaczenie frezu | Nazwa frezu |
| --- | --- | --- | --- |

B). Ustalić warunki skrawania do wykonania przedmiotu.

Tabela 2

| Frezarka uniwersalna | Nr pow. | Narzędzie | Warunki skrawania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n | vf | fz | vc | ap |
|  |  |  | obr/min | mm/min | mm/ostrze | m/min | mm |

Materiał obrabiany: ………………

C). Dla powierzchni nr …….. obliczyć:

- czas maszynowy skrawania:

lv = ……………….			ld = ……………….

l = ………….…….			tm = ……………….

- wydajność objętościowa i powierzchniowa obróbki:

Qv = 1000 ( ap ( f ( vc = ………….…….

Qp = 1000 ( f ( vc = ………….…….

Zadanie laboratoryjne 2

Zapoznać się z wpływem posuwu, prędkości skrawania oraz cieczy chłodzącej na chropowatość powierzchni.

- frezowanie walcowe:

Materiał obrabiany: stal 45.				Profilometr cyfrowy SJ – 201P.

Narzędzie: NFWa 80, Dc = 80 mm, z = 8. Ciecz obróbkowa: Emulsja E.

Tabela 3

| Warunki skrawania | Frezowanie na sucho | Frezowanie z chłodzeniem |
| --- | --- | --- |
| vc | vf | fz | ap | Ra | Ra |
| m/min | mm/min | mm/ostrze | mm | μm | μm |
| 8,9 | 25 |  |  | 3,4 | 2,7 |
| 11,3 |  |  |  | 2,8 | 2,3 |
| 17,8 |  |  |  | 2,2 | 1,6 |
| 28,1 |  |  |  | 2,0 | 0,6 |
| 11,3 | 31,5 |  |  | 11,5 | 9,8 |
|  | 40 |  |  | 29,8 | 23,7 |
|  | 63 |  |  | 63,8 | 25,2 |
|  | 80 |  |  | 79,6 | 27,2 |

- frezowanie czołowe:

Materiał obrabiany: stal 45. 					Profilometr cyfrowy SJ – 201P.

Narzędzie: NFCa 63, Dc = 63 mm, z = 5. Ciecz obróbkowa: na sucho.

Tabela 4

| Warunki skrawania | Frezowanie na sucho |
| --- | --- |
| vc | vf | fz | ap | Ra |
| m/min | mm/min | mm/ostrze | mm | µm |
| 8,9 | 20 |  |  | 8,6 |
| 11,1 |  |  |  | 6,8 |
| 17,8 |  |  |  | 6,0 |
| 27,7 |  |  |  | 5,5 |
| 11,1 | 25 |  |  | 7,0 |
|  | 40 |  |  | 7,6 |
|  | 50 |  |  | 8,5 |
|  | 63 |  |  | 10,1 |

V. Zadania do wykonania

- Wykonać wykresy: Ra = f(vc), vf = const. Ra = f(vf), vc = const. 
wg tabel 3 i 4.

- Obliczyć fz dla poszczególnych powierzchni obrobionych wg tabeli 2.

VI. Literatura

[1] 	Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem, PWN, Warszawa, 1983.

[2]	Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT, Warszawa, 1998.

[3] 	Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem, PW, Warszawa, 1998.

[4] 	Katalogi narzędziowe, notatki z wykładu.

[6] 	Poradnik inżyniera: – Obróbka skrawaniem, t.1, WNT, Warszawa, 1991.

[7]	Wysiecki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem, WNT, Warszawa, 1997.